## Slide 1
无人车激光雷达/惯导
组合定位系统研究
汇报人：康宇宸
科室：感知与决策研究室
CLEAN ENERGY AUTOMOTIVE ENGINEERING CENTER
新能源汽车工程中心

## Slide 2
目 录
引言
惯导位姿推算与惯导预积分
激光里程计
激光雷达/惯导紧耦合定位
实车试验
总结与展望

## Slide 3: 引言
定位技术
GNSS： 精度高
受障碍物的遮挡、卫星信号影响
IMU： 高频、六自由度信息
存在累积误差
SLAM：不受卫星信号影响
受环境状态影响
无GPS信号时车辆的高精、鲁棒定位
科学问题
研究方法
考虑激光雷达与惯导在定位问题上应用的不同特性，结合二者优点，利用二者产生的冗余位姿约束，在激光SLAM框架中加入惯导信息，构造激光雷达/惯导紧耦合定位系统，提升定位精度，实现在多种工况、车辆复杂运动下的高精度定位。
Notes: GNSS 全球导航卫星系统
本文聚焦的科学问题是：
主要研究方法

## Slide 4: 引言
激光SLAM主流方案
2D 激光SLAM：
gmapping、 hector-slam、cartogrpher、DLO
3D 激光SLAM：
基于语义的方法： SegMatch，3D Match
基于特征的方法： LOAM、LeGO-LOAM、IMLS-SLAM、Velodyne-SLAM、PCE-SLAM
LOAM
LeGO-LOAM
Velodyne-SLAM
PCE-SLAM
Notes: 斯坦福大学 3D MATCH

## Slide 5: 引言
激光SLAM主流方案
2D 激光SLAM：
gmapping、 hector-slam、cartogrpher、DLO
3D 激光SLAM：
基于语义的方法： SegMatch，3D Match
基于特征的方法： LOAM、LeGO-LOAM、IMLS-SLAM、Velodyne-SLAM、PCE-SLAM
LOAM
LeGO-LOAM
局限：
受算法原理限制，受环境特征与车辆运动状态影响较大，在车速高、环境特征少、动态障碍物多的工况下效果较差
Notes: 斯坦福大学 3D MATCH

## Slide 6: 引言
多传感器融合定位
松耦合：直接利用不同传感器得出位姿，利用滤波器等框架进行融合
代表方法：百度、V-LOAM等
紧耦合：利用多传感器原始数据，构建误差项，协同优化状态变量
代表方法：VINS-MONO、OKVIS、ICE-BA、LIPS、LIMO
优点：原始数据层开始融合，对各传感器状态协同优化，避免了各定位方法缺陷，鲁棒性好
Notes: University of California, Santa Cruz
传感器是否在原始数据层就进行融合、定位结果是否对各传感器状态同时优化，将融合定位方法分为松耦合与紧耦合两类

## Slide 7: 引言
技术路线
激光里程计：接收原始点云数据，通过点云的扫描匹配估计车辆位姿，输出位姿初始值与匹配的特征点对信息。该模块包括点云预处理、激光里程计、回环检测与位姿估计三大子模块。
惯导位姿推算与预积分：实现基于惯导的位姿推算与相邻帧间的惯导预积分，推导了基于惯导误差状态的状态方程与观测模型。
激光/惯导紧耦合系统：设计了激光/惯导紧耦合系统框架，包括激光/惯导时间对准、联合初始化及基于关键帧的滑窗优化策略。构建激光、惯导误差项，构建紧耦合优化框架，实现帧间惯导推算补偿功能，输出优化后的位姿。

## Slide 8
目 录
引言
惯导位姿推算与惯导预积分
激光里程计
激光雷达/惯导紧耦合定位
实车试验
总结与展望

## Slide 9: 惯导位姿推算与惯导预积分
算法框架
惯导位姿推算：接收惯导原始数据，考虑外参影响及不同坐标系间的转换，处理原始惯导数据，用于帧间惯导推算补偿模块。
惯导误差状态估计模型：构造惯导误差状态模型，以位置、速度、旋转、加速度与角速度偏置为状态量建模，推导相关状态方程与观测方程。
惯导预积分：以惯导帧间推算为基本原理，进行帧间惯导预积分，介绍预积分项的离散求解。
协方差及雅各比矩阵推导：基于误差状态的状态模型，推导对应的协方差矩阵及雅各比矩阵及其迭代方式，用于后续误差项求导。
输入：惯导原始数据
输出：惯导预积分信息、惯导位姿推算信息、协方差及雅各比矩阵

## Slide 10: 惯导位姿推算与惯导预积分
三维空间坐标转换
欧拉角转旋转矩阵：
四元数转旋转矩阵：
旋转矩阵转四元数：
四元数转欧拉角：
欧拉角转四元数：
Notes: 惯导 激光
局部坐标 世界坐标

## Slide 11: 惯导位姿推算与惯导预积分
惯导位姿推算
惯导观测模型：
惯导位姿推算：
Notes: 疑问

## Slide 12: 惯导位姿推算与惯导预积分
惯导误差状态估计模型
误差状态 =
实际状态 -
理想状态
速度：

## Slide 13: 惯导位姿推算与惯导预积分
惯导误差状态估计模型
旋转：
误差状态 =
实际状态 -
理想状态

## Slide 14: 惯导位姿推算与惯导预积分
惯导误差状态估计模型
旋转：
误差状态 =
实际状态 -
理想状态

## Slide 15: 惯导位姿推算与惯导预积分
惯导误差状态估计模型
状态方程：
误差状态 =
实际状态 -
理想状态

## Slide 16: 惯导位姿推算与惯导预积分
惯导预积分
加速度相关项

## Slide 17: 惯导位姿推算与惯导预积分
惯导预积分
加速度相关项

## Slide 18: 惯导位姿推算与惯导预积分
惯导预积分
加速度相关项
离散求解
观测方程

## Slide 19: 惯导位姿推算与惯导预积分
协方差及雅各比矩阵推导
状态方程
协方差矩阵迭代
雅各比矩阵迭代

## Slide 20
目 录
引言
惯导位姿推算与惯导预积分
激光里程计
激光雷达/惯导紧耦合定位
实车试验
总结与展望

## Slide 21: 激光里程计
算法框架
输入：激光雷达原始点云
输出：位姿初始值、匹配的特征点对
点云预处理：接收激光雷达原始点云，进行点云聚类与特征提取操作，实现对路面特征的识别与剔除，实现对小点云聚类块的剔除，减少草、树叶等不稳定特征点影响，提取角、面等特征用于后续匹配。
激光里程计：包括帧间匹配以及与历史特征地图匹配两个模块。通过相邻帧间特征点的匹配估计粗位姿，再在粗位姿基础上进行基于地图的匹配，得到较精确位姿。
回环检测与位姿图：以因子图为优化框架，以帧间位姿变化为约束，构建位姿图优化系统，实现基于关键帧的回环检测。

## Slide 22: 激光里程计
点云预处理
二维平面投影
路面分割
原始点云
16*1800栅格
垂直分辨率：2°
水平分辨率：0.2°
点云聚类
平滑度计算
Notes: 垂直分辨率：2°
水平分辨率：0.2°
无效点剔除：物体的边缘 重叠的物体 相邻点夹角小 距离大

## Slide 23: 激光里程计
激光里程计
点云运动误差纠正
帧间匹配与位姿粗估计
将当前点投影回帧始坐标
从相邻帧点云中，找最近的两个特征点作为匹配点，拟合匹配直线
计算当前点到匹配直线对应的距离，构造最小二乘问题，求解车辆位姿

## Slide 24: 激光里程计
激光里程计
点云运动误差纠正
帧间匹配与位姿粗估计
建图与位姿精估计
以帧间估计位姿为初值，于历史特征点云中确定待匹配区域
利用主成分分析法，提取几何特征
选取较多特征点参与匹配，构造最小二乘问题，求解位姿

## Slide 25: 激光里程计
关键帧筛选
回环检测与位姿图优化
基于关键帧的位姿图优化
两帧间时间间隔
两帧间点云覆盖重合度
回环判断
初始化kdtree，进行历史回环关联
进行回环条件判断
当前帧位姿修正
统一至世界坐标
进行ICP配准，计算相对位姿
将回环约束加入因子图框架，优化位子图
位姿图构建
各帧位姿状态为节点
帧间位姿约束以及回环约束为边

## Slide 26
目 录
引言
惯导位姿推算与惯导预积分
激光里程计
激光雷达/惯导紧耦合定位
实车试验
总结与展望

## Slide 27: 激光雷达/惯导紧耦合定位
算法框架
激光/惯导时间对准：激光雷达与惯导工作频率不同，以一帧激光帧及激光帧间多帧惯导帧为一组数据帧，进行时间对准。
激光/惯导联合初始化：以激光里程计位姿估计为基准，对惯导偏置项、速度进行优化，并用优化后的偏置项重新进行预积分计算。
滑动窗口策略：构建基于关键帧的滑动窗口框架，优化针对窗口内关键帧进行。
激光/惯导误差项构建：以窗口内匹配特征点对间投影误差构建激光误差项，以帧间惯导预积分与观测位姿间的差值构建惯导误差项，推导误差项雅各比矩阵，用于后续优化求解。
紧耦合优化：构建图优化框架，配置优化器选项，同步优化激光/惯导误差项，实现激光/惯导紧耦合。
惯导帧间补偿：以惯导推算为基本原理，利用优化后的偏置信息，进行帧间惯导推算补偿，提升实时性。
输入：惯导信息、激光里程计定位初值与匹配特征点
输出：优化后的车辆位姿

## Slide 28: 激光雷达/惯导紧耦合定位
激光/惯导时间对准
接收激光、惯导原始数据，获取时间戳，惯导帧压入队列
激光/惯导时间对准
  惯导队首帧时间戳大于当前激光帧，跳过此激光帧
  惯导队首帧时间戳小于当前激光帧，进入循环：
    将惯导队首帧加入匹配数据帧
    惯导队首帧压出队列
  将当前激光帧加入匹配数据帧，返回匹配数据帧
滑动窗口策略
  滑窗内帧数小于窗口大小时，新的关键帧加入窗口
  滑窗内帧数达到窗口大小时，进行滑窗操作
  位姿、预积分项、惯导信息滑动更新
  最新关键帧加入窗口
关键帧选取
  时间间隔
  帧间点云覆盖重合度
Notes: 利用队列的形式 先添加再释放 便于操作 缓存功能

## Slide 29: 激光雷达/惯导紧耦合定位
激光/惯导联合初始化
初始化状态变量
惯导预积分与激光位姿约束关系
惯导预积分误差项构建
最小二乘问题构建，优化状态变量
预积分项迭代更新
Notes: 利用队列的形式 先添加再释放 便于操作 缓存功能

## Slide 30: 激光雷达/惯导紧耦合定位
激光误差项构建
点云匹配特征投影误差
特征点
地图中匹配几何特征投影点
构建激光误差项
紧耦合状态变量
Notes: 统一优化窗口内多帧信息，有利于趋向整体的平衡，促进定位效果的稳定

## Slide 31: 激光雷达/惯导紧耦合定位
惯导误差项构建
帧间惯导预积分误差
紧耦合状态变量
惯导误差项构建
Notes: 统一优化窗口内多帧信息，有利于趋向整体的平衡，促进定位效果的稳定

## Slide 32: 激光雷达/惯导紧耦合定位
紧耦合误差项
紧耦合状态变量
紧耦合优化
误差项求解
求解器配置：
Notes: 统一优化窗口内多帧信息，有利于趋向整体的平衡，促进定位效果的稳定

## Slide 33: 激光雷达/惯导紧耦合定位
帧间惯导推算补偿
激光、惯导数据时间对准，激光/惯导联合初始化
紧耦合优化，获取优化后的当前帧位姿各帧位姿与惯导偏置状态为起始位姿。
惯导队列队首数据时间戳判断。若大于激光时间，进入循环：
  惯导位姿推算
  位姿更新，压出队首数据，发布更新数据
Notes: 统一优化窗口内多帧信息，有利于趋向整体的平衡，促进定位效果的稳定

## Slide 34
目 录
引言
惯导位姿推算与惯导预积分
激光里程计
激光雷达/惯导紧耦合定位
实车试验
总结与展望

## Slide 35: 实车试验
实车试验平台
基于ROS的通讯架构
Xsens MTi-30 AHRS
Velodyne VLP-16
RT3000
IMU-KVH1750
Novatel Span
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 36: 实车试验
实车试验平台
工况设置
Xsens MTi-30 AHRS
Velodyne VLP-16
RT3000
IMU-KVH1750
Novatel Span
地下工况
  地下低速、不同行驶距离
  地下高速、复杂驾驶工况
地上工况
  地上低速、不同行驶距离
  地上高速、不同行驶距离
  地上高速、环境特征较少工况
  地上高速、剧烈驾驶
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 37: 实车试验
地下工况
试验一：地下车库低速单圈绕环
工况设置：以较低车速行驶（6km/h -8km/h），绕车库一周。要求驾驶过程尽可能平顺，尽可能回到起点同一位置
回环误差：0.3m
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 38: 实车试验
地下工况
试验一：地下车库低速单圈绕环
工况设置：以较低车速行驶（6km/h -8km/h），绕车库一周。要求驾驶过程尽可能平顺，尽可能回到起点同一位置
回环误差：0.3m
LI-LOAM
LOAM
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 39: 实车试验
地下工况
试验二：地下车库低速多圈绕环
工况设置：以较低车速行驶（6km/h -8km/h），绕车库多圈绕环行驶。要求驾驶时过程尽可能平顺，尽可能每圈路径相同，尽可能回到起点同一位置。
各圈误差：0.2m
回环误差：0.3m
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 40: 实车试验
地下工况
试验三：地下车库高速8字绕环
工况设置：不限制车速行驶（实际10km/h-20km/h），以8字绕环为路径，设置较多旋转工况，测试算法性能。
回环误差：0.3m
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 41: 实车试验
地下工况
试验三：地下车库高速8字绕环
工况设置：不限制车速行驶（实际10km/h-20km/h），以8字绕环为路径，设置较多旋转工况，测试算法性能。
回环误差：0.3m
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 42: 实车试验
地下工况
试验三：地下车库高速8字绕环
工况设置：不限制车速行驶（实际10km/h-20km/h），以8字绕环为路径，设置较多旋转工况，测试算法性能。
回环误差：0.3m
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 43: 实车试验
地上工况
试验四：低速小圈单圈绕行
工况设置：场地绕行一周里程约500m。试验车速为10km/h-15km/h。试验场地较空旷，以大型建筑为主，道路距建筑有一定距离。要求试验过程尽可能驾驶平稳，基本回到同一起点。
回环误差：0.3m
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 44: 实车试验
地上工况
试验四：低速小圈单圈绕行
工况设置：场地绕行一周里程约500m。试验车速为10km/h-15km/h。试验场地较空旷，以大型建筑为主，道路距建筑有一定距离。要求试验过程尽可能驾驶平稳，基本回到同一起点。
回环误差：0.3m
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 45: 实车试验
地上工况
试验四：低速小圈单圈绕行
工况设置：场地绕行一周里程约500m。试验车速为10km/h-15km/h。试验场地较空旷，以大型建筑为主，道路距建筑有一定距离。要求试验过程尽可能驾驶平稳，基本回到同一起点。
横向误差： -0.5m~0.5m
纵向误差： -0.2m~0.5m
航向角误差： -2°~ 3°
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 46: 实车试验
地上工况
试验五：低速小圈多圈绕行
工况设置：与实验四同一场地。试验车速为10km/h-15km/h，绕行场地3周左右。
回环误差：0.5m
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 47: 实车试验
地上工况
试验五：低速小圈多圈绕行
工况设置：与实验四同一场地。试验车速为10km/h-15km/h，绕行场地3周左右。
横向误差： -0.5m~0.5m
纵向误差： 0m~1m
航向角误差： -2°~ 2°
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 48: 实车试验
地上工况
试验六：低速大圈单圈绕行
工况设置：路线总长约1km，试验车速为10km/h-15km/h。
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 49: 实车试验
地上工况
试验六：低速大圈单圈绕行
工况设置：路线总长约1km，试验车速为10km/h-15km/h。
回环误差：0.4m
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 50: 实车试验
地上工况
试验六：低速大圈单圈绕行
工况设置：路线总长约1km，试验车速为10km/h-15km/h。
横向误差： -1m~2m
纵向误差： -0.5m~1m
航向角误差： -2°~ 2°
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 51: 实车试验
地上工况
试验七：低速大圈单圈绕行
工况设置：同试验六路线，路线总长约1km，试验车速为15km/h-30km/h。
回环误差：0.4m
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 52: 实车试验
地上工况
横向误差： -1m~1m
纵向误差： -1m~1m
航向角误差： -2°~ 2°
试验七：低速大圈单圈绕行
工况设置：同试验六路线，路线总长约1km，试验车速为15km/h-30km/h。
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 53: 实车试验
地上工况
试验八：低速大圈多圈绕行
工况设置：同试验六路线，多圈驾驶，总长2km，不限制车速驾驶（实际20km/h - 40km/h）。
回环误差：0.4m
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 54: 实车试验
地上工况
试验八：低速大圈多圈绕行
工况设置：同试验六路线，多圈驾驶，总长2km，不限制车速驾驶（实际20km/h - 40km/h）。
横向误差： -2m~0.5m
纵向误差： 0m~2m
航向角误差： -2°~ 2°
Notes: 符合人类驾驶习惯
自带运动参数 符合车辆运动特性

## Slide 55
目 录
引言
惯导位姿推算与惯导预积分
激光里程计
激光雷达/惯导紧耦合定位
实车试验
总结与展望

## Slide 56: 总结与展望
总结
针对现有主流自动泊车规划方法中路径曲率不连续、环境适应性差以及某些改进算法中无自适应初值的不足，以Hybrid A*算法与数值计算Op算法为两大基础，提出了面向库位多样的自动泊车运动规划一致性算法Op*。
仿真与实车试验表明，结合车辆运动模型的Op*规划出来的轨迹曲率连续、环境适应性强，且更符合人类驾驶习惯。

## Slide 57: 总结与展望
展望

## Slide 58
谢谢
汇报人：康宇宸
科室：感知与决策研究室
CLEAN ENERGY AUTOMOTIVE ENGINEERING CENTER
新能源汽车工程中心

## Slide 59
BACK UP
汇报人：康宇宸
科室：感知与决策研究室
CLEAN ENERGY AUTOMOTIVE ENGINEERING CENTER
新能源汽车工程中心

## Slide 60: 启发地图生成
惯导技术参数
参数 | 单位 | 数值
标准测量范围 | °/s | 450
初始偏置误差 | °/s | 0.2
运行时偏置稳定性 | °/h | 18
带宽 | Hz | 415
噪声密度 | °/s/Hz | 0.03
重力灵敏度 | °/s/g | 0.006
非正交性 | ° | 0.05
非线性 | % | 0.03
参数 | 单位 | 数值
标准测量范围 | m/s2 | 200
初始偏置误差 | m/s2 | 0.05
运行时偏置稳定性 | μg | 15
带宽 | Hz | 375
噪声密度 | μg/Hz | 60
非正交性 | ° | 0.05
非线性 | % | 0.1